# 14. Spektrální analýza spojitých a diskrétních signálů
Vychází z ISS.

## Základní pojmy
- Spojitý čas – x(t)
- Diskrétní čas – x[n]
- Posunutí (zpoždění, předběhnutí) – x(t – pi), x(t + pi), x[n – m], x[n + m]
- Otočení s posunutím – x[-n + m] – pro kladné m se posouvá otočený signál doprava
- kontrakce a dilatace časové osy – x(mt), x(t/m)
## Fourierova řada
- Lze jí libovolný periodický signál rozdělit do řady komplexních exponenciál.
- Signál (vstup) musí být periodický. Spektrum (výstup) je pak diskrétní (koeficienty)

## Fourierova transformace
- Umožňuje vyjádřit i neperiodické signály jako součet harmonických složek
- Transformuje signál se spojitým časem x(t) na spektrální funkci x(jω)
Pro neperiodický signál nebude FT diskrétní

## Diskrétní fourierova transformace
- Spektrální analýza diskrétních signálů
- Vlastnosti:
  - Signál je vzorkovaný (diskrétní) – spektrum bude periodické
  - je to funkce definovaná pro všechna ω, protože signál je jakýkoliv
  - je jen jedna, ale můžeme ji zobrazit z různými frekvenčními osami